|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € GEZE udenpåliggende dørlukkersystem TS 5000 E-ISM/G 24 V DC, 100 mA, til 2-fløjede døre, til montering på brand- og røgbeskyttelsesdøre, lukkekraft iht. EN 1154, med gennemgående glideskinne, indbygningshøjde 30 mm, med integreret mekanisk lukkesekvensregulering iht. EN 1158, med elektrisk fasthold på den aktive fløj med præcis variabel indstilling fra 80° til 130° iht. EN 1155, variabel fastholdekraft, fastholdet kan overstyres; lukkekraft, lukkehastighed, endestop og låsning kan indstilles forfra, med visuel lukkekraftvisning, standardmontering på dørblad/hængselside, med monteringsplade ( ) Dørlukker TS 5000 indstillelig lukkekraft styrke EN 2-6, fløjbredde op til 1.400 mm ( ) Dørlukker TS 5000 ECline indstillelig lukkekraft styrke EN 3-5, med meget høj effektivitet > 80 % for barrierefrie døre iht. DIN 18040, fløjbredde op til 1.250 mm Farve: ( ) sølvfarvet ( ) rustfrit stål design ( ) iht. RAL Tilbehør: ( ) Integreret næsten usynlig fleksibel åbningsbegrænser til E/R/ISM-glideskinner Bemærk: GEZE TS 5000 E-ISM/G er godkendt og certificeret til brug med forskellige udløsermekanismer. Bemærk generel bygningstilsynsmæssig godkendelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik). |
| --- | --- |